Рішення
Одеської міської ради
№ 51-VIII від 03.02.2021 р.

Про розробку проєкту змін до   плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 року № 1316-VII

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної               діяльності», статті 12 Закону України «Про основи містобудування», на       виконання пункту 3 Протокольного доручення XLІV сесії Одеської міської ради VII скликання від 22 липня 2020 року, беручи до уваги набрання чинності ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування територій», враховуючи необхідність вдосконалення порядку регулювання використання та забудови території м. Одеси, Одеська міська рада

# ВИРIШИЛА:

1. Розробити проєкт змін до плану зонування території (зонінгу) м. Одеси

2. Визначити замовником містобудівної документації, зазначеної                        в пункті 1 цього рішення, департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради.

3. До затвердження проєкту змін до плану зонування території (зонінгу) м. Одеси у порядку, передбаченому чинним законодавством України, затвердити роз’яснення щодо використання територій окремих територіальних зон (додаються), які випливають з вимог плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, та інших нормативних актів, що набрали чинність після затвердження плану зонування території (зонінгу) м. Одеси.

4. Доручити департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини.

Міський голова									Г. Труханов

Додаток до рішення

Одеської міської ради

№ 51-VIII від 03.02.2021 р.

Роз’яснення щодо використання територій окремих територіальних зон
відповідно до плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвердженого
рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 року № 1316-УІІ,
та інших нормативних актів, що набрали чинність після затвердження
плану зонування території (зонінгу) м. Одеси

- Вимоги до територій багатоповерхової житлової забудови (для всіх житлових зон та інших зон, де здійснюється багатоповерхове житлове будівництво).

  - При розміщені на земельній ділянці окремого багатоквартирного житлового будинку або групи багатоквартирних житлових будинків максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки становить 50% - для 3 поверхів без урахування мансарди, 45% - для 4-5 поверхів, 40% - для 6-8 поверхів, 35% - для 9-10 поверхів, 30% - для 11 поверхів і вище (ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування та забудова територій», п. 6.1.14, таблиця 6.2)*.

  - Для під’їзду до будинків житлових груп, установ і підприємств обслуговування, торгових центрів передбачаються двосмугові проїзди завширшки не менш 5,5 м, а до окремо розташованих будинків - односмугові проїзди завширшки не менше 3,5 м (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 6.1.27).

  - У житлових районах, мікрорайонах повинно бути забезпечене постійне зберігання усіх легкових автомобілів мешканців та тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів з урахуванням прогнозованого рівня автомобілізації на розрахунковий період генерального плану (ДБН Б.2.2- 12:2019, п.10.8.1). Нормативні показники кількості машино-місць для різних типів житлової забудови (кількість машино-місць на дво- або більше-кімнатну квартиру для постійного зберігання автомобілів/для тимчасового зберігання автомобілів (гостьові стоянки)): в центральній зоні міста - 1,00/0,15; серединній зоні міста - 0,80/0,15; периферійній зоні міста - 0,50/0,15 (ДБН Б.2.2-12:2019, таблиця. 10.5)**.

Враховуючи, що місто Одеса є обласним центром зі значним рівнем автомобілізації, встановлюється, що центральна зона міста - територія центральної планувальної зони відповідно до Генерального плану м. Одеси                     (в адміністративних межах Приморського району), серединна зона міста - території північної (в адміністративних межах Суворовського району), західної (в адміністративних межах Малиновського району) та південної                                           (в адміністративних межах Київського району) планувальних зон.

  - У межах територій з наявними пам’ятками культурної спадщини та в районах історичної забудови міст необхідно передбачити розміщення лише підземних гаражів (ДБН Б.2.2-12:2019, п. 10.8.9).

  - При розміщенні багатоквартирних житлових будинків поверховістю від 4 поверхів до 8 поверхів суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів багатоквартирного будинку, що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків слід приймати не менше 15 м, а до стіни найближчого садибного будинку - не менше висоти будинку, що зводиться.

При розміщенні 9-16 та більше поверхових житлових будинків суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів багатоповерхового будинку, що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків приймається не менше 20 м, а до стіни найближчого садибного будинку - не менше висоти будинку, що зводиться (ДБН Б.2.2-12:2019, прим. 1 п. 6.1.22).

- Вимоги до територій садибної та блокованої малоповерхової житлової забудови (зони Ж-1, Ж-Іп, Ж-2, Ж-2п).

Поверховість будинків в межах територій садибної забудови не може перевищувати 3-х поверхів без урахування мансарди. Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків в кварталах садибної забудови не допускається (ДБН Б.2.2-12:2019, п.6.1.31).

- Вимоги до погодження висоти будівель на приаєродромних територіях.

  - Місце розташування і висота об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, погоджуються з керівником експлуатанта аеродрому, Державіаслужбою або Міноборони (відповідно до компетенції), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України».

  - Погодженню з Державіаслужбою та Міноборони підлягають місце розташування і висота таких об’єктів будівництва та реконструкції:

- аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків;

- об’єктів, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків;

- об’єктів заввишки 45 і більше метрів відносно контрольної точки аеродрому в радіусі до 50 кілометрів;

- об’єктів незалежно від їх розміщення заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею.

- Вимоги до висоти забудови в Центральному історичному ареалі (зона Г-ГГ-І-1).

Гранична висота нових будівель і споруд, що виходять на червоні лінії вулиць, не повинна перевищувати 18,6 метрів від рівня денної поверхні, а висота акцентних будівель на розі кварталів - не вище 21,3 метрів («Історико- архітектурний опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затверджений наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08 та у складі Генерального плану м. Одеси рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 року № 6489-УІ).

Гранична висота встановлюється до верхньої відмітки огороджуючей конструкції будівлі.

- Вимоги до висоти забудови в історичному ареалі «Французький бульвар».

В історичному ареалі "Французький бульвар" має зберігатися парковий характер середовища з відповідним благоустроєм та існуючий характер забудови у вигляді дискретно розташованих малоповерхових будівель з максимальною допустимою висотністю, визначеною ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».

* При реконструкції кварталів історичної забудови та формуванні нової квартальної забудови або при новому будівництві в історичних ареалах міста (визначених генеральним планом) у випадках щільної забудови, в тому числі при зміні функціонального призначення земельної ділянки, показники, наведені у п. 1, не застосовуються (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», п. 6.1.14, таблиця 6.2)* **.

** Кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з використанням коефіцієнта) 0,5 (ДБН Б.2.2-12:2019, таблиця.10.5, примітка 1).

Секретар ради								І. Коваль